ZSE 203.4.2020 								Załącznik do siwz

DODATKOWE  WYMOGI    ZAMAWIAJĄCEGO  DO  SIWZ

Remont korytarza i zespołów sanitarnych budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Józefa Gniazdowskiego w  Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Partyzanckiej 29  -  ETAP  IV,  ETAP  VIII.

| L.p. | Wyszczególnienie |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1. | Zakres rzeczowy przetargu nieograniczonego obejmuje remont parteru uwzględniający: ETAP IV - KORYTARZ I PIĘTRA (bez stolarki drzwiowej systemowej w miejscach istniejących otworów drzwiowych za wyjątkiem witryny szklanej z drzwiami do sekretariatu), ETAP VIII - KLATKA SCHODOWA (zakres ograniczony w zakresie biegów schodowych - do wykonania klatka schodowa od poziomu piwnicy do poziomu I piętra w zakresie biegów schodowych, poręczy zewnętrznych i balustrad wewnętrznych - szczegółowy zakres robót podaje SIWZ) |
| 2. | Opracowanie kierunkowe dla realizacji robót to: PROJEKT ARANŻACJI WNĘTRZ Remont korytarza i zespołów sanitarnych budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Józefa Gniazdowskiego w Ostrowie Wielkopolskim z marca 2019r. opracowany przez inż. Iwonę Trzcińską w zakresie 1. Opis do projektu aranżacji wnętrz 2. Rysunki od nr 1 do nr 42, (ZAŁĄCZNIK - integralna część SIWZ). |
| 3. | Opracowanie doszczegóławiające technicznie projekt aranżacji wnętrz: ● RZUT PARTERU - POZIOM „1” - rysunek nr A2, ● PRZEKRÓJ A – A - POZIOM „0”, „1”, „2”, „3” - rysunek nr A5, ● ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ - POZIOM „1” - rysunek nr A7. ● RZUT PARTERU - INWENTARYZACJA - rys. nr I – 2, ● PRZEKRÓJ A – A - INWENTARYZACJA - rys. nr I – 5, ● RZUT PARTERU - INWENTARYZACJA ZAISTNIAŁEJ JUŻ WYMIANY OŚWIETLENIA (opracowanie Termoprojekt z września 2017 roku) - nr rys. O.2, ● DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA (inwentaryzacyjna) - 20 stron, ● PRZEDMIAR ROBÓT - ETAP IV - KORYTARZ I PIĘTRA, ● PRZEDMIAR ROBÓT - ETAP VIII - KLATKA SCHODOWA, (ZAŁĄCZNIKI - integralna część SIWZ). |
| 4. | Przekazanie terenu budowy odbędzie się w dniu podpisania umowy w zakresie zgodnym z harmonogramem umownym akceptowanym przez obie strony. |
| 5. | Dostęp do terenu budowy zapewniony będzie pod szczegółowe wytyczne Zamawiającego. Dostęp do remontowanych robót ETAPU IV i ETAPU VIII musi się odbywać się od strony elewacji południowej przez drzwi zewnętrzne parteru na poziomie terenu. Wymogi: a/ zabezpieczenie stolarki okiennej przed uszkodzeniami, c/ zabezpieczeniem elewacji zewnętrznej przed uszkodzeniami i zabrudzeniem. d/ powrotem elewacji zewnętrznej po zakończeniu prac do stanu z przed realizacji robót remontowych. |
| 6. | Wykonawca wykona ogrodzenie tymczasowe w granicach uzgodnionych z Zamawiającym od strony wejścia południowego w elewacji tworząc wydzielony teren terenu budowy na zewnątrz budynku. |
| 7. | Dostęp dla młodzieży szkolnej, pedagogów, pracowników i gości szkoły do pomieszczeń szkoły w czasie trwania prac zapewniony musi być wejściem do szkoły od strony południowej. Wykonawca w ramach zawartej umowy wydzieli korytarz I piętra od klatki schodowej w sposób zapewniający bezpieczeństwo wewnątrz pozostałej części szkoły oraz jej skuteczne zabezpieczenie przed zabrudzeniem i zakurzeniem. Wykonawca w ramach zawartej umowy na czas realizacji robót wydzieli klatkę schodową wewnętrzną w sposób zapewniający bezpieczeństwo wewnątrz pozostałej części szkoły oraz jej skuteczne zabezpieczenie przed zabrudzeniem i zakurzeniem. |
| 8. | Wykonawca zapewni w terenie budowy (w granicach terenu budowy poza budynkiem) kontener socjalno – szatniowy - dla pracowników oraz WC terenowe. |
| 9. | Wykonawca odpowiada prawnie i finansowo za przekazany teren budowy. Zabezpieczenie terenu budowy w zakresie p.poż., bhp i ergonomii w gestii Wykonawcy. Zabezpieczenie wartownicze terenu budowy w gestii Wykonawcy. |
| 10. | Zamawiający udostępni Wykonawcy wodę pod warunkiem rozliczenia na podstawie zużycia wskazanego przez licznik poboru wody. Rozliczenie finansowe nastąpi przed rozliczeniem końcowym zawartej umowy z Wykonawcą. |
| 11. | Wykonawca może pobierać energię elektryczną z instalacji Zamawiającego za pośrednictwem olicznikowanej RB. Rozliczenie finansowe nastąpi przed rozliczeniem końcowym zawartej umowy z Wykonawcą. |
| 12. | Ramy czasowe pracy Wykonawcy: od 7.30 do 20.00. |
| 13. | Wykonawca przed podpisaniem umowy przekaże Zamawiającemu szczegółowy (tygodniowy, oparty o działy (przedmiaru robót) planowany Harmonogram prac. Harmonogram prac j.w. wymaga pisemnej akceptacji Zamawiającego przed podpisaniem umowy. |
| 14. | Wszelkie problemy techniczne budowy rozwiązuje Kierownik Budowy i uzyskuje akceptację Inspektora Nadzoru Inwestorskiego a w razie potrzeby również Zamawiającego. |
| 15. | Wszelka ostateczna kolorystyka ścian, sufitów, podłóg, drzwi i ościeżnic, klatki schodowej musi być wyprzedzająco na podstawie przygotowanych jej elementów i próbek akceptowana przez Zamawiającego. |
| 16. | Wykonawca po zakończeniu prace przekaże Zamawiającemu komplet dokumentów odbiorowych, pisemnie zgłosi Zamawiającemu zakończenie robót budowlanych. Zamawiający po sprawdzeniu kompletności dokumentów odbiorowych przystąpi do rozpoczęcia procedury odbiorowej. |
| 17. | Odbiór końcowy przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego od Wykonawcy nastąpi bez zbędnej zwłoki po stwierdzeniu przez Zamawiającego warunków do jego dokonania. |
| 18. | Wszystkie nowe instalacje w obszarze zamówienia muszą być wykonane jako podtynkowe. Istniejące nieczynne instalacje natynkowe musza być usunięte. Wszystkie istniejące, czynne instalacje natynkowe muszą być schowane pod tynkiem. Należy wykonać wszystkie istniejące instalacje słaboprądowe w terenie budowy jako podtynkowe. Zamawiający wymaga by Wykonawca w ramach zadania przełożył wszystkie istniejące okablowania słaboprądowe w rurki instalacyjne podtynkowe oraz sprawdził poprawność funkcjonowania instalacji opartych o w/w okablowanie. Istniejące okablowania słaboprądowe korytarza dotyczą: okablowania strukturalnego, instalacji dzwonkowej, instalacji telekomunikacyjnej, RTV, telewizji kablowej, nagłośnienia, instalacji alarmowej. |
| 19. | Wszystkie istniejące instalacje c.o. (piony + gałązki) w obrębie zamówienia musza być wykonane jako podtynkowe. |
| 20. | Szafa zbiorcza instalacji okablowania strukturalnego "szafa rak" zamontowana przy suficie we wschodnim skrzydle korytarza I piętra musi zostać rozłączona i zdemontowana celem ponownego montażu i podłączenia w pomieszczeniu księgowości ZSE. W nowej lokalizacji szafki zbiorczej okablowania strukturalnego pod sufitem na ścianie prostopadłej do korytarza w pomieszczeniu Księgowości bezwzględnie należy dokonać rozruchu i sprawdzenia poprawności działania okablowania strukturalnego i jego urządzeń. |
| 21. | Oświetlenie ewakuacyjne należy odtworzyć w zgodności ze stanem zastanym w terenie budowy. |
| 22. | ■ Zdemontowane istniejące lampy oświetlenia sufitowego LED z korytarza I piętra po dokonaniu robót malarskich wracają na swoje poprzednie miejsce w korytarzu wschodnim w podwójnej ilości z uwzględnieniem ewentualnych korekt wynikających z wystroju malarskiego sufitu. Wyłączniki rozlokować w zgodności ze stanem aktualnym. Nowa rozdzielnia elektryczna ma być zlokalizowana w miejsce już istniejącej. |
| 23. | Roboty malarskie sufitu muszą być spójne kolorystycznie z Projektem Aranżacji Wnętrz Remont Korytarza i Zespołów Sanitarnych budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Józefa Gniazdowskiego w Ostrowie Wielkopolskim opracowanym przez inż. Iwonę Trzcińską w marcu 2019r. - ZAŁACZNIK - integralna część SIWZ. Zamawiający nie ma woli realizować sufitu podwieszonego na całej powierzchni korytarza. |
| 24. | Systemowa stolarka drzwiowa wewnętrzna musi spełniać wymogi akustyczne zgodnie z obowiązująca Polską Normą PN-B-02151-3 Akustyka budowlana Ochrona przed hałasem w budynkach część 3: Wymagania dotyczące izolacyjności akustycznej przegród w budynkach i elementów budowlanych Warszawa 2015. Każde skrzydło drzwiowe musi być osadzone na 4 zawiasach systemowych. |
| 25. | Poręcze zewnętrzne, przyścienne klatki schodowej - na połączeniu poręczy z odzysku i poręczy nowych muszą zachować ciągłość (laminarność). |
| 26. | Lica biegów schodowych od poziomu piwnicy do poziomu I piętra muszą podlegać reprofilacji z wykorzystaniem gipsu i listew aluminiowych na wszystkich narożnikach. |
| 27. | Istniejące listwy cokołowe drewniane klatki schodowej i korytarza I piętra do demontażu. |
| 28. | Urządzenia nagłośnienia korytarza pozostają bez zmian. |
| 29. | Dzieło umowne musi być kompletne z punktu widzenia celu jakiemu ma służyć. |
| 30. | Wykonawca przed odbiorem końcowym musi przedstawić dokumenty pomiarowe potwierdzające pełne bezpieczeństwo istniejących i nowo wykonanych instalacji elektrycznych. |
| 31. | Roboty malarskie obejmują w zakresie klatki schodowej malowanie ścian, podniebień i lic biegów klatki schodowej. |

Opracował:  Paweł  Orleański