ZSE 203.4.2020

PODSTAWOWY  ZAKRES  RZECZOWY_ETAP  VIII_ załącznik do siwz

REMONT  KORYTARZA  I  ZESPOŁÓW  SANITARNYCH  BUDYNKU  ZESPOŁU  SZKÓŁ  EKONOMICZNYCH  IM.  JÓZEFA  GNIAZDOWSKIEGO  W  OSTROWIE  WIELKOPOLSKIM_ETAP  VIlI  -  KLATKA  SCHODOWA

1.    ROBOTY  PRZYGOTOWAWCZE

1.1    Roboty  demontażowe  -  1  [kpl.], PODSTAWOWY  ZAKRES  RZECZOWY_ETAP  VIII_28.05.2020

1.2    Roboty  rozbiórkowe/  przygotowawcze  -  8,301 [t].

2.    INSTALACJE  SANITARNE

2.1    Instalacja  c.o.

2.1.1    Dostawa,  montaż,  podłączenie  i  uruchomiemnie  -  grzejnik  płytowy  np.  PURMO  C22  600 x 1400;  2392  [W]  -  1  [kpl.],

3.    INSTALACJE  ELEKTRYCZNE

3.1    Instalacja  elektryczna  oświetleniowa,  przewody płaskie - YDYp 750 V  4 x 2,5  [mm2]  -  98,22  [m],

3.2    Instalacja  elektryczna  oświetleniowa,  przewody płaskie - YDYp 750 V  3 x 1,5  [mm2]  -  48,0  [m],

3.3    Dostawa  i  montaż  sterowania  sekwencyjnego  oświetleniem  +  oświetlenie  dyżurne  -  1  [kpl.],

3.4    Instalacja  elektryczna  dedykowana  -  Dostosowanie  istniejącej  instalacji  elektrycznej  silnoprądowej  i  słaboprądowej  pomieszczeń  do  nowego  programu  użytkowego  w  zakresie  by  dzieło  było  kompletne  z  punktu  widzenia  celu  któremu  ma  służyć  <instalacja  monitoringu,  instalacja  dzwonkowa,  instalacja  okablowania  strukturalnego>  -  1  kpl..

4.    ROBOTY  BUDOWLANE

4.1    TYNKI,

4.1.1    Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane mechanicznie na ścianach i słupach  -  77,997  [m2],

4.1.2     Gładzie  gipsowe  gr.  3  [mm]  na  nowych  tynkach, podniebieniach  i  licach  schodów  -  137,972  [m2].

4.2    POSADZKI

4.2.1    wykładzina podłogowa rulonowa  z PCV bez warstwy izolacyjnej  o  parametrach  nie  gorszych  niż  TARKET  iQ  Eminent  z  bezkierunkowym  wzorem  z  efektem  3D, homogeniczna  wykładzina  winylowa,  do  użytku  komercyjnego:  34,  do  użytku  w  przemyśle  43,  CE.  ISO.  Grubość  warstwy  użytkowej/  całkowita  -  min.  2,0  [mm],  ciężar  całkowity  min.  2800  [g/m2],  forma  dostawy  -  rolki  25,0 x 2,0  [m],  Ognioodporność:  Klasa  Bfi s1,  niepalność.  Grupa  ścieralnosci  Grupa  T: mniejsza  równa  -  2  [mm3],  odziaływanie  kółek  krzesła  -  odporna,  trwałosc  kolorów  większa  równa  -  6,  odporniość  chemiczna:  dobra,  ochrona  przeciw  bakteriom:  nie  sprzyja  rozwojowi  bakterii,  antypoślizgowość:  R9,  wytrzymałość  spoin  większ  równa  240  [N/50  mm]  -  49,130  [m2].

4.3    ROBOTY  MALARSKIE

4.3.1    farba  lateksowa  do  ścian  i  sufitów,  matowa,  antyrefleksyjna  (PN-C-81914:2002 -  Rodzaj  I  -  farba  odporna  na  szorowanie  na  mokro)  -  137,972  [m2].

5.    WYPOSAŻENIE

5.1    Grafika  tematyczna  -  5,76  [m2],

5.2    Balustarady  schodowe  ze  satli  nierdzewnej  satynowanej  w/g  projektu  wystroju  wnetrz  -  23,672  [m],